# Камерная упаковочная машина COMPACK 5800 MC

Камерная упаковочная машина COMPACK 5800 MC идеальна для небольших производств. Используется для термоусадочной упаковки предметов. Имеет конвейер для отвода готовой продукции.

## Описание упаковочной машины COMPACK 5800 MC

- Небольшое оборудование для компактных упаковок на небольших заводах и предприятиях;

- Компактное решение для небольшого объёма производства;

- Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка;

- Нет потребности в высокотемпературном туннеле;

- Подстройка к различным продуктам;

- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;

- Приспосаблиемая длина вставки стола;

- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;

- Легко заменяемые электрические компоненты;

- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;

- Керамическая основа у лезвия;

- Система для одного оператора;

- Дополнительный магнитный держатель контролирует сварку плёнок;

- Дополнительный магнитный держатель контролирует подачу горячего воздуха;

- Дополнительный магнитный держатель даёт оператору преимущество во времени. Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку;

- Камерная упаковочная машина COMPACK 5800 MC соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковочной машины 1970x745x1135x865x270 мм;

- Габариты в упаковке 800x1200x800 мм;

- Вес без упаковки 120 кг;

- Вес в упаковке 157 кг;

- Напряжение 220 В;

- Установленная мощность 5,5 кВт;

- Среднее потребление 2 кВт;

- Размер формирователя 450x580 мм;

- Ширина используемой плёнки 550 мм;

- Тип плёнки Poliolefin, PVC;

- Производительность до 600 упаковок в час.

Гарантия на камерную упаковочную машину COMPACK MC 5800 – 18 месяцев