# Автоматическая обёртывающая машина FS-40

Автоматическая обёртывающая машина FS-40 с подводящим конвейером для упаковки в полиэтиленовую термоусадочную плёнку. Используется на крупных и очень крупных производствах.

## Обёртывающая машина FS-40 описание:

- Закрытая, легкая и уникальная полностью автоматическая упаковочная линия для длинных упаковок, без оператора;

- Сворачивающийся механизм ведет плёнку специальным способом обёртывания вокруг упаковки;

- Машина имеет три узла с конвейерами, включая систему протяжки;

- С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии;

- Автоматическая протяжка и натяжение плёнки;

- Подача продукции также по фотодатчику;

- Автоматическая выгрузка продукции к термоусадочному туннелю;

- Основание упаковки запечатывается в высокотемпературном туннеле;

- Левая и правая стороны плёнки накладываются в нахлёст под упаковкой;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Длина упаковки не имеет ограничения;

- Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки;

- Ответная часть состоит из мягкой резины и лёгкозаменяемой тефлоновой ленты;

- Трансверсальное запечатывание и обрезка сделаны индивидуальным бруском печати;

- Удобная сенсорная панель управления;

- Запечатывающий брусок постоянно нагревается;

- Датчик обнаружения упаковываемого предмета;

- В целях безопасности все узлы закрыты;

- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;

- Автоматическая обёртывающая машина FS-40 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты в упаковке 5500x900x1850 мм;

- Вес в упаковке 490 кг;

- Напряжение 380 В;

- Среднее потребление 1,4 кВт;

- Ширина ножа 450 мм;

- Ширина плёнки 720 мм;

- Производительность в зависимости от длины товара.

Гарантия на автоматическую обёртывающую машина FS-40 – 18 месяцев