# Упаковочная линия PE 80S+T80

Упаковочная линия PE 80S+T80 с ручной подачей и пневмоножом для упаковки в полиэтиленовую термоусадочную плёнку. Используется на небольших и средних производствах. Производительность от 240 до 360 упаковок в час.

## Упаковочная линия PE 80S+T80 описание:

- Термонож управляется двойной кнопкой или педалью;

- Два рулона плёнки помещены в верхние и нижние рольганги;

- Плёнка разматывается легко;

- Ручная протяжка упаковки по роликам;

- Нож постоянного нагрева делает шов для следующей упаковки;

- Рабочее место всегда свободно для следующей упаковки;

- Цифровой управляемый контроль температуры;

- Пневматический цилиндр и две направляющие дают точность хода упаковки;

- Рабочая часть ножа состоит из силиконовой резины высокого качества с наклееной тефлоновой лентой;

- Сенсорная защита от попадания рук или пальцев;

- Специальное прижимное устройство надёжно защищает продукцию от опрокидывания;

- Гладкая передача продукта через конвейер в термоусадочный туннель;

- Дополнительный диспетчер скорости для установки времени прохода упаковки через термоусадочный туннель;

- Регулирование высокой температуры;

- Перед отключением автоматически охлаждается до температуры 70 градусов;

- Двойная изоляция от ожогов, для правил техники безопасности;

- Покрытый кремнием транспортёр, для исключения отпечатывания следов на плёнке;

- Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение термоусадки;

- Равномерная усадка со всех сторон упаковки для всёх видов плёнок PE;

- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;

- Упаковочная линия PE 80S+T80 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Ширина ножа 800 мм;

- Габариты 3185x1885x1840 мм;

- Вес без упаковки 511 кг;

- Напряжение 380 В;

- Среднее потребление 7,2 кВт;

- Ширина плёнки 900 мм;

- Производительность от 240 до 360 упаковок в час.

Гарантия на упаковочную линию PE 80S+T80 – 18 месяцев