# Автоматический запайщик плёнок RLS 58/45

Автоматический запайщик плёнок RLS 58/45 для крупных производств. Используется для формирования упаковки путём сваривания плёнки.

## Автоматический запайщик RLS 58/45 описание:

- Идеально формирует упаковку;

- Полностью автоматическая упаковка без оператора;

- Автоматическая протяжка и натяжение плёнки;

- С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии;

- Подача продукции также по фотодатчику;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;

- Подстройка к различным продуктам;

- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;

- Приспосаблиемая длина вставки стола;

- Подстройка высоты к открытию, что бы получить более быстрое время закрытия;

- Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер;

- Удобная сенсорная панель управления;

- Регулировка скорости конвейера;

- Регулировка высоты формирователя с помощью ручки;

- Выбор специальной программы для стандартных или автозаметных переменных длины продуктов;

- Выбор для автоматической и ручной подачи;

- Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки;

- Защита от попадания пальцев под нож;

- Конвейер выгрузки упаковки;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Гарантийное и послегарантийная поддержка комплектующими частями;

- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;

- Автоматический запайщик плёнок RLS 58/45 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты в упаковке 1770x2200x1850 мм;

- Вес без упаковки 560 кг;

- Вес в упаковке 620 кг;

- Напряжение 380 В;

- Установленная мощность 3,7 кВт;

- Среднее потребление 1,9 кВт;

- Размер формирователя 450x580 мм;

- Ширина используемой плёнки 550 мм;

- Тип плёнки Poliolefin, PVC;

- Производительность от 1800 до 2100 упаковок в час.

Гарантия на автоматический запайщик плёнок RLS 58/45 – 18 месяцев