# Автоматический запайщик плёнок IMPACK

Автоматический запайщик плёнок IMPACK для крупных производств. Используется для формирования упаковки путём сваривания плёнки. Имеет конвейер для отвода сформированной упаковки в термоусадочный туннель.

## Автоматический запайщик плёнок IMPACK описание:

- Самая быстрая автоматизация в упаковке без любого оператора;

- Особенность запечатывающей стороны - непрерывное запечатывание;

- Безразмерная длина пакета от портативного компьютера до 6-метровых профилей;

- Ослабленное натяжение плёнки прерывает процесс упаковки и останавливает аппарат;

- Точное сочетание ножа и запайщика, отсутствие отходов;

- Панель управления - контактный экран;

- Настроенные программы сохраняются в ячейках памяти;

- С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии;

- Подача продукции также по фотодатчику;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Автоматическая протяжка и натяжение плёнки;

- Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки;

- Контроль фотоэлемента при проходе продукта через плёнку;

- Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер;

- Диспетчер скорости конвейера подачи продукции;

- Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия;

- Регулировка высоты формирователя с помощью ручки;

- Выбор специальной программы для стандартных или автозаметных переменных длины продуктов;

- Выбор автоматической или ручной подачи;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;

- Дополнительный сворачивающий плёнку механизм даёт возможность экономить плёнку;

- Автоматический запайщик плёнок IMPACK соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты в упаковке 1400x2100x1850 мм;

- Вес без упаковки 530 кг;

- Вес в упаковке 590 кг;

- Напряжение 380 В;

- Установленная мощность 2,8 кВт;

- Среднее потребление 1,9 кВт;

- Размер ножа 400 мм;

- Максимальная высота продукции 140 мм;

- Поверхность конвейера 800 мм;

- Ширина используемой плёнки 600 мм;

- Тип плёнки Poliolefin, PVC, ПЭ;

- Производительность от 2400 до 3600 упаковок в час.

Гарантия на автоматический запайщик плёнок IMPACK – 18 месяцев