# Термонож-запайщик PE 80C автомат с поворотом 90 градусов

Термонож-запайщик PE 80C автомат с поворотом 90 градусов для запайки и обрезки полиэтиленовой термоусадочной плёнки. Используется в упаковочных термоусадочных линиях вместе с термоусадочными туннелями.

## Термонож-запайщик PE 80C описание:

- Термонож управляется автоматически;

- Два рулона плёнки помещены в верхние и нижние рольганги;

- Двигатели плёнки осуществляют автоматическую протяжку плёнки и стабилизируют её натяжение;

- Подача упаковываемой продукции поступает по конвейеру 90 градусов относительно фронта машины;

- Датчики заполнения дают сигнал на "подачу" автоматическому пневматическому толкателю;

- Пневматический толкатель вводит упаковочную продуцию в зону сварки плёнок;

- Фотодатчики полностью управляют упаковочным ножом;

- Нож постоянного нагрева делает шов для следующей упаковки;

- Цифровой управляемый контроль температуры;

- Пневматический цилиндр и две направляющие дают точность хода упаковки;

- Рабочая часть ножа состоит из силиконовой резины высокого качества с наклееной тефлоновой лентой;

- Сенсорная защита от попадания рук или пальцев;

- Специальное прижимное устройство надёжно защищает продукцию от опрокидывания;

- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;

- Термонож-запайщик PE 80C соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Ширина ножа 800 мм;

- Ширина подающего конвейера 255 или 455 мм;

- Габариты 1700x960x1840 мм;

- Вес без упаковки 196 кг;

- Напряжение 380 В;

- Среднее потребление 1,2 кВт;

- Ширина плёнки 900 мм;

- Производительность от 600 до 900 упаковок в час.

Гарантия на термонож-запайщик PE 80С – 18 месяцев